FICHE TECHNIQUE

- DESIGNATION : CLIPPEUSE PNEUMATIQUE SIMPLE CLIP H1

- CONSTRUCTEUR : STALE – L.B.

- ORIGINE - PROVENANCE : Espagne - France

- CODE DOUANIER : 84 224 000

- SYNONYME(S) / MACHINE(S) PROCHE(S) : machine à clipper

- FONCTION(S) :

- Assurer une fermeture hermétique et fiable de saucisses unitaires ou en chapelet ainsi que des saucisses couronne ou demi-lune en boyaux synthétiques, cellulosiques, collagènes ou naturels

- CAPACITES :

- Diamètre maxi des boyaux clippés : calibre 50 mm (en fonction du boyau)

- PERFORMANCES :

- Production théorique en continu : suivant opérateur

- MATERIEL DE CONSTRUCTION : inox (AISI 304) et matériaux polymères

- DESCRIPTIF :

- Machine à clipper pneumatique manuelle de table

- Clipper des portions individuelles ou en chapelets, droites ou courbes

- Clipper des boyaux naturels, artificiels, sachets et filets

- Facilité de nettoyage et d’utilisation

- Pression des clips ajustable

- Conditionneur d’air (en option)

- Couteau dans son support plastique (en option)

- Couteau dans son support inox (en option)

- NORMALISATION : fabriquée selon les normes CE

- ALIMENTATION :

    - Electrique : non

    - En eau : non

    - En air comprimé : oui	Diamètre : standard		Pression : 6 bar

Consommation d’air : 1 L/cycle

- DIMENSIONS DE LA MACHINE : (lxlxh) 290x290x830 mm

- POIDS NET : 09Kg

- PLAN DE LA MACHINE :

# Text boxes

290

290

830