FICHE TECHNIQUE

- DESIGNATION : DOUBLE CLIPPEUSE PNEUMATIQUE AUTOMATIQUE K4/K4L

- CONSTRUCTEUR : L.B. - STALE

- ORIGINE - PROVENANCE : Espagne - France

- CODE DOUANIER : 84 224 000

- SYNONYME(S) / MACHINE(S) PROCHE(S) : machine à clipper

- FONCTION(S) :

- Asssurer une fermeture hermétique et fiable de saucisses unitaires ou en chapelet ainsi que des saucisses couronne ou demi-lune en boyaux synthétiques, cellulosiques, collagènes ou naturels

- CAPACITES :

- Diamètre des boyaux clippés : calibre de 45 à 100 mm (boyaux artificiels)

- PERFORMANCES :

- Production théorique en continu à : jusqu’à 45 cycles par minute

- MATERIEL DE CONSTRUCTION : inox (AISI 304) et matériaux polymères

- DESCRIPTIF :

- Machine à clipper pneumatique automatique sur pied mobile

- Double-clippe des portions individuelles ou en chapelets, droites (ou courbes en option)

- Alimentation de clip en rouleaux (02 rouleaux)

- Facilité de nettoyage et d’utilisation

- Liaison poussoir mécanique avec frein et cornet sur rotule

- Liaison poussoir électrique

- Pilotée par microprocesseur à écran tactile, programmation :

    - nombres de portions par chapelet (1, 2 ou plus)

    - nombres de portions jusqu’à l’arrêt automatique du clippage

    - couteau automatique

- Pression des clips ajustable

- Régulation électropneumatique

- Sortie à rouleaux pour boyaux synthétiques

Options :

- Pose boucles automatique (réf. clippeuse : K4L)

- Distributeur de fil

- NORMALISATION : fabriquée selon les normes CE

- ALIMENTATION :

    - Electrique : oui 		Puissance : 25W

    - En eau : non

    - En air comprimé : oui	Diamètre : standard		Pression : 6 bar

Consommation d’air : 16.5 L/cycle

- DIMENSIONS DE LA MACHINE : (lxlxh) 1100x900x1800mm

Dimensions utiles : (lxlxh) 1510x900x1800mm

- POIDS NET : 160 Kg

- PLAN DE LA MACHINE :