FICHE TECHNIQUE

- DESIGNATION : MACHINE A CONDITIONNER SOUS VIDE AVEC FERMETURE PAR CLIPPAGE – DOUBLE ACTION HEL-DA

- CONSTRUCTEUR : L.B. - STALE

- ORIGINE - PROVENANCE : Espagne - France

- CODE DOUANIER : 84 224 000

- SYNONYME(S) / MACHINE(S) PROCHE(S) : machine à clipper, machine sous vide

- FONCTION(S) :

- Mettre sous vide un produit en sac en position verticale et assurer une fermeture hermétique et fiable par clippage

- PERFORMANCES :

- Production théorique en continu à : 45s par cycle en moyenne

- MATERIEL DE CONSTRUCTION : inox (AISI 304)

- DESCRIPTIF :

- Machine à conditionner sous vide, pompe 100m3/h

- Réglage du temps de vide

- Fermeture du sac sous vide par clippage pneumatique automatique

- Alimentation de clip en barre

- Pression des clips ajustable

- Couteau automatique pour couper l’excédant de sac

- Facilité de nettoyage et d’utilisation

- Machine à double action grâce au double logement de produit.

Le vide + clippage se fait dans la chambre pendant que l’alimentation d’un second produit à conditionner se fait en face avant de la machine

- Toboggan d’évacuation des produits

Options :

- Pompe à vide 300m3/h

- Système de filtration de l’air avant la pompe à vide

- NORMALISATION : fabriquée selon les normes CE

- ALIMENTATION :

    - Electrique : non

    - En eau : non

    - En air comprimé : oui	Diamètre : standard		Pression : 6 bar

Consommation d’air : 24 L/cycle

- DIMENSIONS DE LA MACHINE : (lxlxh) 1515x1300x1790mm

- POIDS NET : 288 Kg (sans pompe à vide)

- PLAN DE LA MACHINE :