FICHE TECHNIQUE

- DESIGNATION : SIMPLE CLIPPEUSE MANUELLE HEM

- CONSTRUCTEUR : L.B. - STALE

- ORIGINE - PROVENANCE : Espagne - France

- CODE DOUANIER : 84 224 000

- SYNONYME(S) / MACHINE(S) PROCHE(S) : machine à clipper

- FONCTION(S) :

- Assurer une fermeture hermétique et fiable de sacs ou saucisses unitaires ou en chapelet ainsi que des saucisses couronne ou demi-lune en boyaux synthétiques, cellulosiques, collagènes ou naturels

- CAPACITES :

- Diamètre des boyaux clippés : calibre de 30 à 120 mm (boyaux artificiels)

- PERFORMANCES :

- Production théorique en continu : suivant opérateur

- MATERIEL DE CONSTRUCTION : inox (AISI 304) et matériaux polymères

- DESCRIPTIF :

- Machine à clipper manuelle de table

- Clipper des portions individuelles ou en chapelets, droites ou courbes

- Clipper des boyaux naturels, artificiels, sachets et filets

- Facilité de nettoyage et d’utilisation

- Pression des clips ajustable

- Couteau pour coupe manuelle

- NORMALISATION : fabriquée selon les normes CE

- ALIMENTATION :

    - Electrique : non

    - En eau : non

    - En air comprimé : non

- DIMENSIONS DE LA MACHINE : (lxlxh) 310x290x810 mm

- POIDS NET : 09 Kg

- DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE : (lxlxh) 380x330x960 mm

- POIDS BRUT : 26 Kg

- PLAN DE LA MACHINE :