FICHE TECHNIQUE

- DESIGNATION : SEPARATRICE RM 300 S

- CONSTRUCTEUR : LIMA

- ORIGINE - PROVENANCE : France

- CODE DOUANIER : 84 385 000

- CAPACITES : 1600 – 1800 Kg/h (intrants)

- PERFORMANCES : Rendement 40 – 85 %, permet de traiter de la volaille, en carcasse, ou en pièce

- NORMALISATION : fabriquée selon les normes CE

- ALIMENTATION :

- Electrique : Tri + terre 	Tension : 400 V – 50 Hz

Puissance : 15 Kw (20,38cv)

    - En eau :       non

    - En air comprimé : non

- DIMENSIONS DE LA MACHINE : (Lxlxh) 1985x750x1730 mm

- POIDS NET : 900 Kg

- PLAN DE LA MACHINE :